## Slide 1: Моделювання системи керування
Лабораторна робота

## Slide 2
Ланка підсилювання
public abstract class BaseBlock
{
public abstract double Calc(double x);
}
public class GainBlock : BaseBlock
{
public double Gain { get; set; }
public GainBlock(double Gain)
{
this.Gain = Gain;
}
public override double Calc(double x)
{
return Gain * x;
}
}

## Slide 3
Ланка інтегрування
public class IntBlock : BaseBlock
{
private double prev = 0;
private double dt;
private double sum = 0;
public IntBlock(double dt)
{
this.dt = dt;
}
public override double Calc(double x)
{
sum += (prev + x) * dt / 2;
prev = x;
return sum;
}
}

## Slide 4
При умові малих тактів квантування (Ткв<< Тоб) можна зробити заміну
  Метод лівих різниць
для диференціалу 2-го порядку
для диференціалу 1-го порядку

## Slide 5
  Аперіодична ланка

## Slide 6
Клас для АП ланки
public class APBlock : BaseBlock
{
private double dt;
private double T;
private double prev;
public APBlock(double dt, double T)
{
this.dt = dt;
this.T = T;
  }
  public override double Calc(double x)
  {
  var y = (dt * x + T * prev) / (T + dt);
  prev = y;
return y;
  }
}

## Slide 7: Класична схема АСР
u(t)
e(t)
yзд(t)
y (t)
Ручний
Авто
Зовнішнє збурення
Моделювання
збурення
Д
ВМ
РО

## Slide 8
Дискретна форма ПІД-регулятора
На практиці використовується швидкісний алгоритм регулювання,
,

## Slide 9
Клас для об’єкта
public class ObjectModel
{
List<BaseBlock> blocks;
private double dt;
private ClampBlock InputClamp;
public double Time { get; set; }
private double input;
public double Input {
get { return input; }
set { input = InputClamp.Transfer(value); }
}
public double Output { get; set; }
public ObjectModel(double dt){
this.dt = dt;
blocks = new List<BaseBlock>();
blocks.Add(new GainBlock(1.65));
blocks.Add(new AperiodicBlock(10, dt));
blocks.Add(new AperiodicBlock(20, dt));
blocks.Add(new DelayBlock(10, dt));
blocks.Add(new NoiseBlock(1));
InputClamp = new ClampBlock(0, 100);
this.Output = 0;
}
public double GetValue()
{
var y = Input;
foreach(var b in blocks)
{
y = b.Transfer(y);
}
Time += dt;
Output = y;
return y;
}
public void Reset()
{
Time = 0;
Input = 0;
Output = 0;
}
}

## Slide 10
Клас для регулятора
class PIDBlock : BaseBlock
{
private GainBlock gain;
private IntegralBlock integral;
private DiffBlock diff;
private double ki;
public double K {
get {
if (gain == null) throw new NullReferenceException();
return gain.Gain;
}
set { if (gain != null)
gain.Gain = value;
}
}
public double Ki { get { return ki; } set { ki = value; } }
public double Ti {
get { return 1 / ki; }
set {
if (value == 0) throw new DivideByZeroException();
ki = 1 / value;
}
}
public double Kd { get; set; }
public PIDBlock(double dt)
{
this.gain = new GainBlock();
this.integral = new IntegralBlock(dt);
this.diff = new DiffBlock(dt);
}
public PIDBlock(double k, double ki, double kd, double dt)
{
this.K = k;
this.Ki = ki;
this.Kd = kd;
this.gain = new GainBlock(k);
this.integral = new IntegralBlock(dt);
this.diff = new DiffBlock(dt);
}
public override double Transfer(double x)
{
return gain.Transfer(x+ki*integral.Transfer(x)+Kd*diff.Transfer(x));
}
}

## Slide 11: Клас для системи керування
public class ControlSystem
{
private ObjectModel obj;
private PIDBlock pid;
private double dt;
public double Time { get; set; }
public double Input { get; set; }
public double Output { get; set; }
public double SetPoint { get; set; }
public double K { get { return pid.K; } set { pid.K = value; } }
public double Ti { get { return pid.Ti; } set { pid.Ti = value; } }
public double Td { get { return pid.Kd; } set { pid.Kd = value; } }
public ControlSystem(double dt)
{
this.dt = dt;
obj = new ObjectModel(dt);
pid = new PIDBlock(dt);
}
public double GetValue()
{
var e = SetPoint - obj.Output;
var u = pid.Transfer(e);
obj.Input = u + Input;
Time += dt;
Output = obj.GetValue();
return Output;
}
}

## Slide 12: Безударне переключення
Автоматична система регулювання може працювати як автоматичному режимі так і в ручному – коли оператор самостійно керує об’єктом. В моменти переключення режимів роботи або при зміні налаштувань може виникати різка зміна положення регулюючого органа – так званий удар. Це може привести до небажаних наслідків для об’єкту (пошкодження трубопроводів, вихід параметрів за допустимі межі).
В реальних реалізаціях законів керування слід вжити заходів для запобігання виникненню ударів.

## Slide 13: Зміна параметрів налаштувань
Для запобігання впливу стрибкоподібної зміни параметрів налаштувань регулятора, достатньо застосувати аперіодичне згладжування. Постійні часу згладжування слід обирати в межах декількох секунд

## Slide 14: Ручний - Автоматичний
Для безударного переходу з ручного режиму в автоматичний необхідно, щоб у цей момент
Щоб регулятор у ручному режимі відслідковував положення свого реального виходу (те, яке задає оператор) та правильно відреагував, потрібно перерахувати інтегральну складову, яка відповідає за історію керуючого впливу
Коли регулятор знаходиться в ручному режимі, інтегральна складова має дорівнювати
ISA-форма ПІД регулятора:

## Slide 15
Автоматичний - Ручний
Потрібно відслідковувати поточний вихід регулятора і присвоювати його змінній, яка відповідає за команди положення в ручному режимі:
У такому випадку в момент переходу змінна «Положення в ручному режимі» відповідатиме поточному положенню